Beépítési útmutató

a BLUE LINE földbe süllyeszthető PE tartályokhoz

Fontos:

A hibák elkerülése végett a beépítési útmutatót a munka előtt tanulmányozza át és tartsa kéznél. Az útmutatóban leírtakat tartsa be.

Az útmutató a tartályokra és a telepítéshez szükséges rendszer-tartozékokra vonatkozik ( csövek, szűrő és aknahosszabbító stb. ) Az összes többi termék ( vízszivattyú, vezérlések, külső szűrőegységek ) külön beépítési és használati útmutatóval rendelkezik, melyeket szigorúan be kell tartani.

Tervezés:

- A telepítési hely kiválasztása és ennek feltételei

Terület: elegendő hely álljon rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen. A tartály mérettől függő gödör méreteit az 4 vagy 5. oldalon találja.

Az épületektől való távolság: a tartály és a legközelebbi épület között legalább 1m távolságot kell tartani. Ha a gödör mélysége meghaladja az alapozás mélységét a távolságot 3-6 méterre meg kell növelni. A tartály fölé építeni tilos!

Talajviszonyok: a tervezésnél vegye figyelembe, hogy a tartály ne álljon talajvízben.

Közlekedési útvonalak: A tartályok közlekedési útvonalak alá is elhelyezhetők. A gyalogos -vagy kerékpárforgalom esetén „A” osztályú, míg személygépkocsi forgalom esetén „B” osztályú kialakítás szükséges. A kialakításokat a 4. és 5. oldalon találja.

Vegetáció: fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2,5m-nél közelebbre ne kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek gyökérzetével nem lesz útban a tartály illetve a gyökér ne nyomja a tartály falát.

Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében szükség van-e támasztófal építésére.

- Gödör kialakítása

Felületi igény: a tartály szélességi és hosszúsági méretei határozzák meg, melyhez  minden irányban 0,5 métert hozzá kell adni a munkavégzés valamint a sóder vagy homok feltöltés helyigénye miatt.

A gödör fala felfelé táguljon 35-80 fokos szögben. Lásd a 4. oldali rajzot.

Mélység: a tank méretétől, valamint a fagyhatártól függ. Ez az európai térségben 0,8 méter, mely a tartály felső szélétől értendő. A maximális földtakarás 1,5 méter lehet.

Érvényesség: ez az útmutató a Blue Line 1600,3000, 4500, 6000, 9000 literes tartályokra érvényes.

A munkálatok során a helyi munkavédelmi utasításokat be kell tartani.

A kivitelezés időrendi sorrendje:

a.,	A gödör előkészítése

A föld kiemelése után a gödör alján 0,2m vastag sóder feltöltést jól tömörítse meg              ( 3 –szori gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű kézi tömörítés ), majd vízszintezze.

b.,	A tartály behelyezése

A tartályt óvatosan ( hevederek segítségével ) a gödörbe leereszteni és ellenőrizni, hogy vízszintben van –e. Ha nyíláshosszabbító is kell helyezze fel.

c.,	Csatlakozó csövek

A befolyó csövet minimum 1% eséssel csatlakoztassa a tartályhoz. A tartály elfolyó csövét minimum 1% eséssel kösse be.

Amennyiben vezérlő és ellátó vezetékeket is csatlakoztat, azok védőcsövét is minimum 1% lejtéssel kell csatlakoztatni eséssel az épülettől, hogy a talaj és csapadékvizet elvezesse az épülettől. Az épületbe való bevezetés esetén a bevezetést le kell tömíteni. Ehhez szükséges tömítő egység programunkban megtalálható. A vezetékeket ráhagyással kell szerelni, hogy a talajtömörödésből adódó süllyedést ki tudja kompenzálni.

d., A tartály rögzítése

Töltse meg a tartályt félig vízzel. Gyalogos forgalom esetén lásd 4. oldal

Személygépkocsi forgalom esetén lásd 5. oldal

Gyalogos forgalom esetén:

# Feltöltés/tömörítés a gödör alsórészén

A sódert 0,1 méteres rétegenként kell betölteni egyenletesen a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítéssel be kell döngölni. Gépi tömörítés tilos!

Ha a feltöltés elérte a tartályban lévő víz magasságát a tartály be -és elvezetőcsöveit be kell kötni és teljesen fel kell tölteni vízzel.

FONTOS:

A töltőanyag homok, sóder keverék legyen 0/8 – 0/32 tartományban. Tilos a kiemelt földet a tartály mellé visszatölteni.

# Feltöltés/tömörítés a felszíntől 0,2m- ig

A sódert 0,1 méteres rétegenként kell betölteni egyenletesen a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítéssel be kell döngölni. Gépi tömörítés tilos!

Ellenőrizze a bekötött csöveket. Ezeknek feszültségmentesen jól rögzítve kell lenniük.

Helyezze fel az aknafedelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a tartályba. Az utolsó 20cm-es rész feltöltéséhez használhatja a kiemelt földet, de a hegyes köveket távolítsa el.

Ha a tartály tartalmaz belső szűrőt az első időszakban hetente, majd havonta ellenőrizze és tisztítsa meg. Ennek tisztításához – ha szükséges – fém tárgyat (pl: drótkefét ) ne használjon.

Személygépkocsi  forgalom esetén:

# Feltöltés/tömörítés a gödör alsórészén

A sódert 0,1 méteres rétegenként kell betölteni egyenletesen a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítéssel be kell döngölni. Gépi tömörítés tilos!

Ha a feltöltés elérte a tartályban lévő víz magasságát a tartály be -és elvezetőcsöveit be kell kötni és teljesen fel kell tölteni vízzel.

FONTOS:

A töltőanyag homok, sóder keverék legyen 0/8 – 0/32 tartományban. Tilos a kiemelt földet a tartály mellé visszatölteni.

Ellenőrizze a bekötött csöveket. Ezeknek feszültségmentesen jól rögzítve kell lenniük.

# Feltöltés/tömörítés 0,6 m-ig  a tartály felett

A sódert 0,1 méteres rétegenként kell betölteni egyenletesen a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítéssel be kell döngölni. Gépi tömörítés tilos!

# Helyezze fel  az aknahosszabbítót.

## Teherelosztó felhelyezése

Helyezze fel az aknahosszabbítóra a teherelosztót. Szintezze be a végleges magasságot. A teherelosztó elemek minimális távolsága a tartálytól 0,6m-nél kevesebb nem lehet.

# Feltöltés/tömörítés a teherelosztó körül

A sódert 0,1 m-es rétegenként kell feltölteni a gödör teljes felülete felett kézi tömörítéssel. A felszín utolsó 0,2 métere feltölthető a kiemelt talajjal. Javasolt a felület „zöldbetonnal” való burkolása. Az aknahosszabító körül a termékpalettánkban megtalálható BEGU keret elhelyezése javasolt. Ezzel esztétikusan lezárható a felszínen a szerelvény és a személygépkocsi  terhét bíró aknafedél is elhelyezhető benne.

Ha a tartály tartalmaz belső szűrőt az első időszakban hetente, majd havonta ellenőrizze és tisztítsa meg. Ennek tisztításához – ha szükséges – fém tárgyat (pl: drótkefét ) ne használjon.

Gyalogos forgalom esetén az árok méretei

| JUNCUS tartály* | 1000 | 1600 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árokalj hossz (B1) | 2340 | 2650 | 3410 | 3400 | 3460 | 3960 | 4400 |
| Árokalj szélesség (B3) | 2100 | 2100 | 2420 | 2700 | 3080 | 3080 | 3060 |
| Árok mélysége aknahosszabító nélkül (B2) | 1400 | 1600 | 2220 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |

Gépjármű forgalom esetén az árok méretei

Árok méretek

| JUNCUS tartály | 1000 | 1600 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Árokalj hossz (B1) | 2340 | 2850 | 3410 | 3400 | 3460 | 3960 | 4400 |
| Árokalj szélesség (B3) | 2100 | 2100 | 2420 | 2700 | 3080 | 3080 | 3060 |
| Árok mélysége aknahosszabítóval és csillagmodullal együtt (B2) | tól1 | 2210 | 2260 | 25302 | 28102 | 3180 | 3180 | 3180 |
|  | ig | 2310 | 2480 | 3100 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |

1 Minimális magasság

# Text boxes

* 500 mm  a munkavégzés területigénye

A1  Sóderkitöltés

A2  Sóderágyazat

A3  Kiemelt föld

A4  Nedvszívó talaj

A5  Lejtős árokoldal

B1  Árok hossz

B2  Árok mélység

B3  Árok szélesség

A1  Sóderkitöltés

A2  Sóderágyazat

A3  Kiemelt föld

A4  Nedvszívó talaj

A5  Sóder teherhordó réteg

A6  Árokpart dőlésszöge

B1  Árok hossz

B2  Árok mélység

B3  Árok szélesség