Beépítési útmutató

a BLUE LINE II. földbe süllyeszthető PE tartályokhoz

- Helyszín

  - A tartálynak kiásott gödör nem lehet közelebb a lakóépülethez, mint a 3. pont 1.képen megadott távolság.

  - Közlekedés és terhelés a tartály felett

A : gyalogos és kerékpáros forgalom esetén nincs teendő.

B : személygépkocsi és kisbusz esetén ( 2,2 tonna terhelésig ) a minimum távolság a tartály felső pereme és az úttest felső széle között 600mm kell, hogy legyen.

C : Tehergépkocsi esetén ( 11,5 tonna terhelésig ) tehermentesítő gyűrű szükséges és a 3-as pont  10,13 és 16 képei szerint járjon el. Minimum távol-

ság a tartály felső pereme és az úttest felső széle között 800mm legyen.

  - Talajviszonyok

A tartály csak a teljes magasság 1/3-ig kerülhet talajvízve. ( lásd 4. pont ).

Ha folyós, agyagos az altalaj, ez esetben csak 250mm magasságig lepheti el a tartályt.

1.4 Rézsü esetén

Ha lejtős területen építi be a tartályt, kérje ki építész véleményét.

Ha szükséges támszerkezet beépítése, kéje meg a helyi építési hatóságoktól az engedélyeket.

1.5 További kritériumok

A már telepített vezetékek, kábelek és csövek végett egyeztessenek a közműtulajdonosokkal, hogy azok épségét a gödör készítése során ne veszélyeztesse. A maximális megengedett talajterhelés miatt, a tartály felső pereme és a talaj feső szintje között max. 1,5m távolság lehet.

- Szerelés

2.1.1  A tartály elhelyezését követően a tartály mellett csak jól tömöríthető és vízáteresztő anyag használható a vissza töltés során. Ne tartalmazzon éles vagy hegyes anyagot, hogy ne sérthesse meg a tartály falát

( lásd 3. pont 3,4,10 képeket ) Ez a számozás a szemcsék átmérőjére utal.

2.1.2 Előnyös a 2/32 méretű , de ajánlott a tartály közvetlen közelében a homok használata.

2.1.3 A gödör ásásakor kiemelt homok és sóder felhasználható a visszatöltéshez, de vegye figyelembe a fent leírtakat.

2.1.4. Kötött talaj vagy agyag a feltöltéshez nem használható.

2.2. A feltöltéshez a tartály nem közvetlen környezetében más talaj is felhasználható ( 3. pont 1-10-es képek ).

2.3 hordozórétegként gépkocsi közlekedés esetén használjon 2/45 szemcsenagyságú sódert.

2.4 Csövek csatlakoztatása

2.4.1 A befolyó csövek nagyobb mint 1%-os lejtéssel kerüljenek lefektetésre ( lásd 11 kép )

2.4.2. A túlfolyó csőnek nagyobb lejtése kell, hogy legyen, mint a befolyó csőnek ( lásd 11 kép )

2.4.3 Az ellátó cső esetében ( melybe a szivattyú és vezérlőkábelek kerülnek ) ügyelni kell, hogy  tele tartály és túlfolyás esetén ne kerüljön az épület alacsonyan fekvő része víz alá. Ezt megfelelő lejtéssel vagy szükség esetén csőtömítéssel lehet megakadályozni.

2.4.4 A csöveket úgy helyezze el, hogy azok a fagyhatár alá kerüljenek.

3. Beépítési útmutató

4. Főméretek és csatlakozási pontok

Tartozék ( opcionális )

TopCover aknafedél DIN 1989

Járható műanyag aknafedél beépített gyermekzár funkcióval 600 mm aknanyílásokhoz EN 10981 szerint. Külső átmérő 648 mm.

TwinCover aknafedél

Járható műanyag aknafedél beépített gyermekzár funkcióval 600 mm aknanyílásokhoz EN 10981 szerint, zárható ellenőrző nyílással, mely csavarral rögzíthető. Külső átmérő 648 mm.

# Text boxes

( További információk az 1.1 fejezetben

A Esővíz befolyó csatlakozás DN 100

B Kábelbevezető nyílás DN 100

C Túlfolyó DN 100

* magasság az aknanyílás nélkül

* height tank shoulder

A Esővíz befolyó  csatlakozás DN 100

B Kábelbevezető nyílás DN 100

C Túlfolyó  DN 100

* magasság az aknanyílás nélkül

* height tank shoulder

A Esővíz befolyó csatlakozás DN 100

B Kábelbevezető nyílás DN 100

C Túlfolyó DN 100

* magasság az aknanyílás nélkül

* height tank shoulder

Nyíláshosszabbítók

* VS 60 und VS 20

- durch Zuschneiden kürzbar

Max. 200 mm hosszabbítás

Lengthens up to max. 200 mm

* Figyelem: a fenti termékek vásárlása esetén számolja bele a hosszabbítók magasságát a munkagödör mélységének meghatározásakor

Max. 600 mm hosszabbítás

Lengthens up to max.600 mm

A.  gyerekzár bezárva

B.  gyerekzár nyitva

A1 ellenőrző nyílás zárva

A2 ellenőrző nyílás nyitva

B1 gyermekzár nyitva

B2 gyermekzár zárva

PKW-Komplett-Set * / Car set complete *

Acél fedél

BS 60 hosszabbító nyílás

Közbenső gyűrű

Max. 600 mm-ig hosszabbít

*  Figyelem: a fenti termékek vásárlása esetén számolja bele a hosszabbítók magasságát a munkagödör mélységének meghatározásakor